## Slide 1: الدرس الثاني
المكونات المادية للحاسوب
من إعداد : الأستاذة بوزيتون ف.الزهراء
الأفواج : السنة الأولى ليسانس 1 ,4,3,2
2026/2025السنة الدراسية :

## Slide 2: وحدة النظام الرئیسیة Unit System
وحدة النظام الرئيسية للحاسوب الشخصي عادة ما تأخذ شكل صندوق بأحجام مختلفة، یحتوي على اللوحة األم Motherboard التي تحتضن المعالج Processor والذاكرة الرئيسية Storage Main ،وخطوط توصيل البيانات Lines bus ،ومنافذ المدخلات والمخرجات Ports Output/Input ،وفتحات التوسعة Slots Expansion ،باإلضافة إلى األجھزة المختلفة األخرى كالقرص الصلب Disk Hard ومحركات األقراص Drives Disk ومزود الطاقة Supply Power ومروحة التبرید

## Slide 4: اللوحة الأم
وأھميتھا تكمن في ربط جميع وحدات اللوحة األم ھي الجزء األكثر أھمية في وحدة النظام الرئيسية للحاسوب، الحاسوب.

## Slide 5: المعالج Processor
یمثل المعالج أھم مكون داخل الحاسوب . ویتكون المعالج من شریحة من السليكون مغلفة ومثبتة على اللوحة الأم عن طریق مقبس تثبيت ليقوم باستقبال البيانات ومعالجتھا ثم إرسال النتائج إلى الخارج أو تخزینھا .
یتكون المعالج CPU من :
وحدة التحكم Control Unit
وحدة الحساب و المنطق
المسجلات

## Slide 6: فتحات التوسعة
وھي فتحات تمثل حلقة الوصل ما بين بطاقات التوسعة Motherboard واللوحة الأمCards Expansion حيث تمكننا من إضافة بطاقات التوسعة للحاسوب وذلك لزیادة إمكانياتھا وقدراتھا. ولابد أن تكون بطاقات التوسعة متوافقة مع فتحات التوسعة التي توصل بھا .

## Slide 7: المنافذ
كل وحدات الحاسوب تكون مرتبطة باللوحة الأم عن طریق المنافذ والمقابس المختلفة. والمتمثلة بالمنفذ التسلسلي Port Serial ،المنفذ المتوازي Port Parallel ، واجھاتIDE الناقل التسلسلي العام USB والخط الساخن FireWire .

## Slide 8: أنواع المنافذ
المنفذ المتسلسل Port Serial یستعمل في العادة لتوصيل الفأرة واستبدل بالوقت الحالي بمنفذ2/PS ، فأغلب الأجھزة الحدیثة تحتوي على منفذ 2/PSبدًلا من المنفذ المتسلسل.
المنفذ المتوازي Port Parallel یستعمل إلدخال أو إخراج البيانات وتوصل بھ الطابعة. یتم من خلالھ نقل البيانات دفعة واحدة من خلال الناقل Bus ولا یمكن أن یتجاوز طول كابل المنفذ المتوازي ثلاثة أمتار بسبب وجود تشویش داخلي. ویرمز إليھ في أنظمة التشغيل بـ.LPT2/L

## Slide 9: أنواع المنافذ
متسلسل
متوازي

## Slide 10: البلوتوث
تقنية تستخدم موجات لاسلكية ذات المدى القصير والذي لا یتجاوز مسافة ٠١ أمتار. ظھرت ھذه التقنية لتستبدل طریقة التوصيل السلكية للأجھزة الملحقة القریبة من الجھاز الرئيسي، وتتوفر ھذه التقنية اليوم في أجھزة الحاسب وملحقاتھا والھواتف النقالة وغيرھا .

## Slide 11: الذاكرة الرئيسية
تنقسم الذاكرة الرئيسية للحاسوب بشكل عام إلى عدة أنواع، فمنھا ما یستخدم بصورة مؤقتة مثل ذاكرة التداول العشوائي Memory Access Random ومنھا ما یستخدم لتخزین البيانات والبرامج بصورة دائمة مثل ذاكرة القراءة فقط.Memory Only Rea

## Slide 12: خطوط النقل
عبارة عن مجموعة كبيرة من الأسلاك الدقيقة المثبتة على اللوحة الأم والتي تسمح بنقل البيانات بين أجزاء الحاسوب المختلفة.

## Slide 13: محركات الأقراص
النظام الرئيسية على مجموعة من مشغلات ومحركات الأقراص المختلفة والتي ترتبط ارتباطاً تحتوي وحدة مباشرا باللوحة الأم عن طریق وصلات سلكية. ویتم تثبيت الوصلات الخاصة بمحركات الأقراص باللوحة ً الأم بمقابس خاصة لذلك، فھناك مقبس خاص لتوصيل القرص المرن drive Disk Floppy ومقبسان لتوصيل محركات الأقراص المدمجة مثل أقراص الـ ROM-CD وأقراص الـ DVD والأقراص الصلبة.والأقر اص الصلبة

## Slide 14: محركات الأقراص

## Slide 15: مجھز الطاقة

## Slide 16: وحدات الإدخال
لوحة المفاتيح
الفأرة
الميكروفون

## Slide 17: وحدات الإخراج
الشاشة
الطابعة

## Slide 18: وحدات التخزين
محرك القرص الصلب
الفلاش
Cd/dvd